## Slide 1: 第4章 MPLAB C 程序设计

## Slide 2: 4.1 MPLAB® XC8 C 编译器
MPLAB XC8 C 编译器是独立式的优化 ANSI C 编译器。它支持所有8 位PIC® 单片机。

## Slide 3: 4.2 软件开发数据流图

## Slide 4: 4.3 XC8 C程序设计基础
4.3.1 头文件规范
文件包含的一般格式为：
#include <文件名>
或 #include“文件名”
上述两种格式的差别是：
采用<文件名>格式时，指定的头文件可在标准的编译器包含目录中找到。
采用“文件名”格式时，指定的头文件应可在当前工作目录或在尖括号分隔符< > 中指定头文件时的相同目录中找到。

## Slide 5
4.3.2 C语言预处理
1. C 语言注释
MPLAB XC8 C 编译器支持标准C 注释，以及C++ 样式的注释。下表对这两种类型进行了说明。

## Slide 6
2.预处理器伪指令
预处理器指令不是C语言指令，它是为编译器提供有关代码区域的附加信息。
伪指令 | 含义 | 示例
# | 预处理器空伪指令，不执行任何操作 | #
#asm | 指示嵌入汇编代码开始 | #asm MOVLW FFh #endasm
#define | 定义预处理器宏 | #define SIZE 5 #define FLAG #define add(a,b) ((a)+(b))
#include | 在源代码中包含文本文件 | #include <stdio.h> #include “project.h"
#pragma | 特定于编译器的选项 | #pragma config WDT=ON
#if | 如果常量表达式为true，则包含源代码行 | #if SIZE < 10 c = process(10) #else skip(); #endif
#else | 根据条件包含源代码行 | 

## Slide 7
4.3.3 数据类型

## Slide 8
位操作：
1.直接对特殊功能寄存器位赋值及读取：
PORTC bits. RC2 =0;
寄存器名称 位名称
2.直接对位赋值及读取：
RC2 =0
3.伪指令预定义
#define led1 PORTCbits.RC2
……
led1=1;
led1=0;

## Slide 9
4.3.4 常量
1.整型常量
2.字符和字符串常量
字符常量使用单引号字符’包围，例如’a’。
字符串常量或字符串字面值使用双引号字符“ 包围，例如“hello world”。

## Slide 10
4.3.5 数组
数组是同类数据的一个有序结合，用数组名来标识。
  整型变量的有序结合称为整型数组，
  字符型变量的有序结合称为字符型数组。
数组中的数据，称为数组元素。
数组中各元素的顺序用下标表示，下标为n的元素可以表示为数组名[n]。改变 [ ]中的下标就可以访问数组中的所有的元素。
数组有一维、二维、三维和多维数组之分。C语言中常用的一维、二维数组和字符数组。

## Slide 11
数组格式如下：
类型说明符 数组名[元素个数]；
类型说明符 数组名[行数] [列数]；
Int v[3]= {8,7,9}; //定义一维数组v[3];
static int a[5][3]={ {80,75,92},{61,65,71},{59,63,70},
{85,87,90},{76,77,85} }; //定义二维数组a[5] [3]，并赋值;
char a[10]= {‘B’, ‘E’, ‘I’, ‘ ’ ,‘J’, ‘I’, ‘N’ ,‘G’, ‘\0’}; /*字符串数组* /
char a[10]= {“BEI JING”};

## Slide 12
4.3.6 运算符
（1）算术运算符：+ - * /
（2）关系运算符：> < >= <= ；==测试等于 !=测试不等于
（3）逻辑运算符：（见C语言）
（4）位运算符：～位取反；&位与；∣位或；<<左移；>>右移
4.3.7 流程控制
（1）条件语句：if…else…
（2）开关语句：switch/case
（3）循环语句：while; for

## Slide 13
4.3.8 函数
函数是一个完成一定相关功能的执行代码段。在高级语言中，函数与另外两个名词 “子程序”和“过程”相同
模块化设计时项目程序由多个函数（子程序）模块组成，并将它们分别放在若干个源文件中，这样便于分别编写和编译，提高调试效率。
项目程序中函数的数目是不限制的，必须至少有一个主函数main（主函数是唯一的），程序执行是从main函数开始的，在main函数中结束。
所有函数都是平行的，互相独立的。函数间可以互相调用，但不能调用main函数。main函数是被操作系统调用的。

## Slide 14
函数的分类
从结构上分，函数可分为主函数main( ) 和普通函数两种。而普通函数又划分为两种：标准库函数和用户自定义函数。
（1） 标准库函数
标准库函数是由C编译器提供的。编程者在进行程序设计时，应该善于充分利用这些功能强大、资源丰富的标准库函数资源，以提高编程效率。
（2） 用户自定义函数
用户自定义函数是用户根据需要所编写的函数。从函数定义的形式分为：无参函数、有参函数和空函数。

## Slide 15: 例：两数相加的简单C 程序
#include <xc.h> /*这个头文件提供了该器件的所有特殊功能寄存 器的定义*/
unsigned int Add(unsigned int a, unsigned int b); //函数定义
unsigned int x, y, z; //变量定义
int main(void) //主程序
{
x = 2;
y = 5;
z = Add(x,y);
return 0;
}
unsigned int Add(unsigned int a, unsigned int b) //函数调用
{
return(a+b);
}

## Slide 16: 分为多个文件
文件1 /* add1.c */
#include <xc.h>
int main(void);
unsigned int Add(unsigned int a, unsigned int b);
unsigned int x, y, z;
int main(void)
{
x = 2;
y = 5;
z = Add(x,y);
return 0;
}
文件2 /* add2.c */
#include <xc.h>
unsigned int Add(unsigned int a, unsigned int b)
{
return(a+b);
}
通过库管理器和链接器，可以将一个项目中的多个文件编译链接生成可执行文件

## Slide 17: 第五章 I/O端口

## Slide 18: 5.1 PIC18F4520引脚

## Slide 19: 5.2 I/O端口分组

## Slide 20: 5.3 通用I/O端口工作原理
1. I/O端口结构

## Slide 21
方向控制
按位/字节
数据传输
按位/字节
总线
引脚
操作时，先决定传输方向，再读入/输出引脚电平

## Slide 22
2. I/O端口的控制寄存器
TRISx寄存器：I/O端口方向控制寄存器。
  TRISx的位为“1”时，其对应的I/O 端口为输入。
  TRISx的位为“0”时，其对应的I/O 端口为输出。
  复位以后，所有端口引脚被定义为输入。
PORTx寄存器：I/O端口读引脚电平状态寄存器。读时，读入的是端口引脚值；写时，数据写到端口数据锁存器输出。
LATx寄存器：I/O端口电平输出锁存寄存器。读时，读入数据锁存器里锁存的值；写时，数据写到端口数据锁存器输出。

## Slide 23
对引脚RC2（位）操作：
TRISC2：赋值该位决定引脚传输方向
RC2：按位读入/输出引脚电平
LATC2：按位输出数据给引脚
对引脚RC0-RC7（字节）操作：
TRISC：以字节方式赋值决定8个引脚传输方向
PORTC：以字节方式读入/输出8个引脚电平
LATC：以字节方式输出数据给8个引脚

## Slide 24
例1:实现发光二极管D4闪烁。
硬件分析：发光二极管D4连接着RC2引脚；
RC2输出高电平时（=1），D4亮；
RC2输出低电平时（=0），D4不亮；
1.3 I/O端口应用举例
RC2传输方向--输出：
TRISC2=0；
RC2输出高电平：
RC2=1；
RC2输出低电平：
RC2=0；

## Slide 25
软件设计为：
int main()
{
TRISC2 = 0; //设置RC2为输出(1输入，0输出)；
while(1)
{
RC2 =1; // RC2输出高电平+5V，亮灯
delay(); //延时
RC2 =0; // RC2输出低电平0V，灭灯
delay(); //延时
}
}

## Slide 26
例2、实现6个发光二极管流水灯功能。
硬件分析：6个发光二极管D4-D9连接着RC2-RC7引脚；依次对RC2-RC7引脚输出高电平，再输出低电平，使灯依次点亮。
PORTC的8个端口都是输出：
TRISC=0；
D4点亮再熄灭：
RC2=1；
delay();
RC2=0；
delay();
D5点亮再熄灭：
RC3=1；
delay();
RC3=0；
delay();
…….

## Slide 27
  方式1(按位控制)：
int main()
{
TRISC = 0; //设置PORTC8个端口都为输出(1输入，0输出)；
while(1)
{
    RC2=1；
    delay();
    RC2=0；
    delay();
    RC3=1；
    delay();
    RC3=0；
    delay();
    …….
}
}

## Slide 28
  方式2（按字节控制）：
发光LED | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | × | ×
端口 | RC7 | RC6 | RC5 | RC4 | RC3 | RC2 | RC1 | RC0
输出值1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
输出值2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
输出值3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
输出值4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
输出值5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
输出值6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 29
int ledcode[6]={ 0b00000100,
0b00001000,
0b00010000,
0b00100000,
0b01000000,
0b10000000}; //存放6个输出值
int main(void)
{
TRISE =0; //设置RE0-RE5为输出
while(1)
{
for (i=0;i<6;i++)
{
LATE=ledcode[i]; //6个输出值依次输出循环点灯
delay(); //延时
}
}
}

## Slide 30
  方式3（按字节移位控制）：不推荐，自学
发光LED | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4
端口 | RC7 | RC6 | RC5 | RC4 | RC3 | RC2
输出值1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
输出值2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
输出值3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
输出值4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
输出值5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
输出值6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 31
int led=0b00000100; //存放输出值，初值是第一个输出值
int main(void)
{
TRISE =0; //设置RC0-RC7为输出
while(1)
{
LATC =led; //点灯
delay(); //延时
led = led<<1; //左移1位，改变为下个输出值
if (led == 0) led = 0b00000100;
//第6个灯亮后，重新从第1个灯点亮
}
}

## Slide 32
例3.实现按键识别功能。分别按K1—K4按键，使对应的发光二极管点亮1S。

## Slide 33
常见键盘：触摸式键盘、薄膜键盘和按键式键盘，最常用的是按键式键盘。
按键实质上是一个开关，通过开关机械触点的断开、闭合实现开和关，其电压输出波形如图所示：
按键的闭合和断开过程中cunz 抖动期，抖动时间长短与开关的机械特性有关，一般为5～10ms。去抖动的常用方法是用软件延时来消除按键抖动。

## Slide 34
硬件分析：按键K1连接在RB0引脚，
K1没有按下时，RB0输入为高电平（=1）；
K1按下时，RB0输入为低电平（=0）。
RB0传输方向--输入：
TRISB0=1；
两次判断RB0是否为低，中间加入延时消抖来实现按键按下的识别：
if(RB0==0)
{
delay(10);
if(RB0==0)
{
…..

## Slide 35
TRISC =0; //PORTC设置为输出
TRISB0=1; //RB0设置为输人
while(1)
{
if(RB0==0) //查询按键K1是否按下
{
delay(10); //延时消抖
if(RB0==0) //再次查询按键K1是否按下
{
RC2=1； //D4亮1S
delay(1000);
RC2=0；
}
……
……
}
}

## Slide 36: 第6章 系统及PICkit3设置

## Slide 37: 6.1 指定器件配置位（系统设置）
第1步：窗口 →PIC存储器视图→配置位
系统设置已经在给出的例子中加入，无需再操作，这一节内容只做了解

## Slide 38
Name （名称）和Field （字段）：可以帮助查找器件数据手册中的等效设置。
Category （类别）：描述设置的控制。
Setting （设置）：显示该设置的当前状态。

## Slide 39
第2步：查看并指定设置

## Slide 40
第3步：点击输出生成源代码。
生成可以实现所选设置的pragma 伪指令

## Slide 41
第4步：将代码从该窗口中复制到源文件中。
它不是可执行代码，应放置在函数定义之外

## Slide 42: 6.2 PICkit3的设置
1.打开项目属性对话框
导航器或项目环境不在时，点窗口 →项目环境 可调出
方法一：
点项目属性按钮

## Slide 43
方法二：
文件 →项目属性

## Slide 44
2. PICkit3设置
注意：每个项目每次编译前都需核对设置
步骤1：点击PICkit3

## Slide 45
步骤2：点击此处下拉键

## Slide 46
步骤3：
依次选择对应项进行设置

## Slide 47
PICkit3自动选择存储器和范围
PICkit3编程前清除所有
PICkit3给目标板供电，电压5V，部分计算机需设置为4.75/4.5
PICkit3使用最新固件，此处不勾选

## Slide 48: 实验二、I/O端口实验
一. 实验目的
（1）掌握MPLAP IDE集成开发环境的基本操作。
（2）掌握单片机的I/O端口的设计方法。
（3）掌握在线调试器的使用方法。
（4）学会查阅相关数据手册。
二. 实验仪器设备
（1）PC机一台；
（2）MPLAPX IDE开发软件一套；
（3）PICkit3在线调试器一套；
（4）PICB003实验板一块.
三. 实验任务
（1）设计花样彩灯程序，下载调试并实现功能。
（2）设计K1-K4按键识别程序，下载调试并实现功能。
（3）（选作）设计用按键控制不同花样彩灯显示的程序，下载调试并实现功能。

## Slide 49
四. 实验步骤
（1）连接在线调试器PICkit3、APP009实验板和计算机；
（2）打开MPLAPX IDE集成开发环境软件；
（3）新建项目，编写程序并保存，注意程序中需要添加配置位。
（4）设置项目属性；
（5）编译、运行项目；
（6）根据情况调试修改程序，直到实现任务要求。
五. 实验报告内容与要求
（1）简述实验任务的程序设计方法；
（2）分析观察到的实验结果；
（3）分析PIC单片机IO端口输入与输出操作的不同之处。