## Slide 1: 第7章 显示器

## Slide 2
7.1.1 LED-7/8段数码管的工作原理
常见的LED-7/8段数码管为“8”字型的，每一段对应一个发光二极管，按结构分为有共阳极和共阴极两种。
7.1 数码管

## Slide 3
为了使数码管显示不同的符号或数字，要把某些段的发光二极管点亮，这就要为数码管提供段码以显示不同数字和符号。
数码管共计8段。因此提供给数码管的段码（或字型码）正好是一个字节。在使用时，习惯上以“a”段对应段码字节的最低位，小数点dp对应最高位。各段与字节中各位对应关系如表所示。

## Slide 5
7.1.2 数码管显示方式
数码管有静态显示和动态显示两种显示方式。
1.静态显示
静态显示时每个数码管都同时处于显示状态。静态显示无闪烁，亮度较高，软件控制比较容易，但占用较多I/O口。

## Slide 6
2.动态显示
当显示位数较多时常采用动态显示。
每个数码管有8根段码控制线，硬件设计时，这些数码管相应（相同）的段码线并联在一起，由单片机的一组8位I/O口控制，而数码管的位选线由单片机的其他I/O口控制。

## Slide 7
动态（扫描方式）显示时，通过段码线向所有数码管输出所要显示的数字或字符的段码，但每一时刻，单片机只设置一个数码管的位选线有效，其他的都无效，并每隔一定时间逐位（轮流）点亮各个数码管。
由于LED数码管的余辉和人眼的“视觉暂留”作用，只要控制好每个数码管显示的时间和间隔，则可以造成“多个数码管同时在亮”的假象，达到同时显示的效果。
软件设计时，为了有稳定的显示效果，所有数码管显示一遍的时间控制在10ms左右。

## Slide 8
7.1.3 数码管显示的应用举例
在8个共阴极码管上显示数字1-8。
PORTD端口用作段码输出
这8个端口用来位选，低电平有效，即0时对应的数码管显示，1不显示

## Slide 9
#include <xc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define seg1 PORTAbits.RA0 //定义位选引脚
#define seg2 PORTAbits.RA1
#define seg3 PORTAbits.RA2
#define seg4 PORTAbits.RA3
#define seg5 PORTEbits.RE2
#define seg6 PORTCbits.RC0
#define seg7 PORTCbits.RC1
#define seg8 PORTBbits.RB5
const unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//数码管显示数字0-9的段码

## Slide 10
void seg_init();
void seg_display();
void delay(unsigned int t );
void main(void)
{
seg_init();
while(1)
{
seg_display();
}
}

## Slide 11
void seg_init() //数码管初始化函数
{
ADCON1=0b00001111; //对所有用到的端口进行方向设置
TRISE2=0;
TRISC0=0;
TRISC1=0;
TRISB5=0;
TRISA=0X00;
seg1=1; seg2=1; seg3=1; seg4=1; //位选线置1，都不显示
seg5=1; seg6=1; seg7=1; seg8=1;
TRISD=0X00; //段码初始化为0，不显示
PORTD=0;
}

## Slide 12
void seg_display() //数码管显示函数
{
seg1=0; //选第1个数码管显示
PORTD=table[8]; //要显示的数字的段码输出
delay(1);
PORTD=0x00; //段码输出0，不显示
seg1=1; //不再选第1个数码管显示
delay(1);
seg2=0;
PORTD=table[7];
delay(1);
PORTD=0x00;
seg2=1;
delay(1);
……
}

## Slide 13
7.2.1 点阵的结构
点阵是由发光二极管组成的阵列。点阵屏有两种结构，一种为共阴极（左），另一种则为共阳极（右）
7.2 点阵

## Slide 14
7.2.2 点阵显示方式
LED点阵显示方式有静态和动态显示两种。
静态显示原理简单、控制方便，但硬件接线复杂;
动态显示采用扫描的方式工作，从上到下逐次不断地对显示屏的各行进行选通，选通同时又向各列送出表示图形或文字信息的信号。反复循环以上操作，就可显示各种图形或文字信息。

## Slide 15
7.2.3 点阵显示的应用举例
在点阵上显示“X”的图形。
PORTD端口用作列码输出
这8个端口用来选行，高电平有效，即0时对应的行上LED不显示，1时显示

## Slide 16
#include <xc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define row1 PORTAbits.RA0 //定义行选引脚
#define row2 PORTAbits.RA1
#define row3 PORTAbits.RA2
#define row4 PORTAbits.RA3
#define row5 PORTEbits.RE2
#define row6 PORTCbits.RC0
#define row7 PORTCbits.RC1
#define row8 PORTBbits.RB5
const unsigned char table[]={0b10000001, //列输出码，此处为二进制表示
0b01000010,
0b00100100,
0b00011000,
0b00011000,
0b00100100,
0b01000010,
0b10000001};

## Slide 17
void main(void)
{
ADCON1=0b00001111; //对所有用到的端口进行方向设置
TRISD = 0x00;
TRISA = 0x00;
TRISE2 = 0;
TRISC0 = 0;
TRISC1 = 0;
TRISB5 = 0;
row1=0;row2=0;row3=0;row4=0; //所有行都置0，不显示
row5=0;row6=0;row7=0;row8=0;

## Slide 18
while(1)
{
row1=1; //选第1行显示
PORTD=~table[1]; //第1行列码输出。共阳极点阵，输出低有效，码要取反
delay(5);
row1=0; //第1行不再显示
row2=1;
PORTD=~table[2];
delay(5);
row2=0;
……..
}
}

## Slide 19: 实验三、显示器实验
一. 实验目的
（1）掌握MPLAP IDE集成开发环境的基本操作。
（2）掌握单片机的I/O端口的设计方法。
（3）掌握在线调试器的使用方法。
（4）掌握各种显示器的控制方法。
（5）学会查阅相关数据手册。
二. 实验仪器设备
（1）PC机一台；
（2）MPLAPX IDE开发软件一套；
（3）PICkit3在线调试器一套；
（4）PICB003实验板一块.
三. 实验任务
（1）设计数码管显示数字或字符程序，下载调试并实现功能。
（2）（选作）设计点阵显示中英文字符、静/动态图案程序，下载调试并实现功能。

## Slide 20
四. 实验步骤
（1）连接在线调试器PICkit3、实验板和计算机，注意要将各个模块对应的拨动开关打开或关闭；
（2）打开MPLAPX IDE集成开发环境软件；
（3）新建项目，编写程序并保存，注意程序中需要添加配置位。
（4）设置项目属性；
（5）编译、运行项目；
（6）根据情况调试修改程序，直到实现任务要求。
五. 实验报告内容与要求
（1）简述各个显示模块的程序设计方法；
（2）分析观察到的实验结果；

## Slide 21
7.3 .1 LCD显示器的分类
LCD按排列形状可分为字段型、点阵字符型和点阵图形型。
（1）字段型。它是以长条状组成字符显示。该类显示器主要用于数字显示，已广泛用于电子表、计算器、数字仪表中。
（2）点阵字符型。它专门用于显示字母、数字、符号等。它由若干个57或510的点阵组成，每一个点阵显示一个字符。此类显示模块广泛应用在各类单片机应用系统中。
（3）点阵图形型。它是在平板上排列多行或多列，形成矩阵式的晶格点，点的大小根据显示的清晰度来设计。这类显示器广泛应用于图形显示，如用于笔记本电脑、彩色电视等。
自学 7.3 LCD液晶显示器

## Slide 22
7.3.2 点阵字符型液晶显示模块结构
液晶显示板上排列着若干57或510点阵的字符显示位，从规格上分为每行8、16、20、24、32、40位

## Slide 23
控制器
驱动器

## Slide 24
7.3.3 LCD1602（两行显示，每行16个字符）

## Slide 25
1. LCD1602特性
① 内部具有字符发生器ROM（CGROM）,即字符库，可显示192个57点阵字符。1602显示的数字和字母部分的代码值，恰好与ASCII码表中的数字和字母相同。所以在显示数字和字母时，只需向1602送入对应的ASCII码即可。
② 模块内有64字节的自定义字符RAM(CGRAM),用户可自行定义8个57点阵字符。
③ 模块内有80字节的数据显示存储器（DDRAM）。

## Slide 26
ROM字符库的内容
数字的ASCII码
0—0x30
1—0x30+1
……

## Slide 27
2．命令格式及功能说明
lcd1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令， lcd1602液晶模块的读写操作，屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。

## Slide 28
指令1：清显示，指令码01H，光标复位到地址00H位置

## Slide 29
指令2：光标复位，光标返回到地址00H

## Slide 30
指令3：光标和显示位置设置
I/D：光标移动方向，1右移，0左移，
S：屏幕上所有文字是否左移或右移，1表示有效，0表示无效。

## Slide 31
指令4：显示开关控制。
D：控制整体的显示开与关，1表示开显示，0表示关显示。
C：控制光标的开与关，1表示有光标，0表示无光标
B：控制光标是否闪烁，1闪烁，0不闪烁。

## Slide 32
指令5：光标或显示移位
S/C ：1显示移动的文字，0移动光标
R/L：1向右移位，0向左移位

## Slide 33
指令6：功能设置命令
DL：1为4位总线，0为8位总线
N：0为单行显示，1为双行显示，
F：0显示5X7的点阵字符，1显示5X10的显示字符。

## Slide 34
指令7：字符发生器RAM地址设置

## Slide 35
指令8：DDRAM地址设置
第1行第1个的地址为0x80
第2行第1个的地址为0xC0

## Slide 36
指令9：读忙信号和光标地址
BF：忙标志位，1表示忙，此时模块不能接收命令或数据，如果为0表示不忙。

## Slide 37
7.3.4 LCD1602模块的应用举例
在LCD1602模块上的任意位置显示一串字符。
PORTD端口用作字符输出
RS：RA4端口
RW：RA5端口
EN：RE0端口
可调电阻用于
背光亮度调整

## Slide 38
#include <xc.h>
const unsigned char table1[]="PIC18F4520+LCD ";
const unsigned char table2[]="EII406 HELLO! ";
//要显示的字符串
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCDRS PORTAbits.RA4 //定义连接LCD控制端的引脚
#define LCDRW PORTAbits.RA5
#define LCDEN PORTEbits.RE0
void init_lcd(); //LCD初始化函数
void write_commod(uchar commod); //LCD写命令函数
void write_data(uchar data); //LCD写数据函数
void LCD_disp_char(uchar x, uchar y, uchar dat);
//LCD显示字符函数
void check_busy(); //LCD忙检测函数

## Slide 39
void main(void)
{
uchar num=0;
init_lcd(); //初始化
delay(5);
for(num=0;num<16;num++)
{
LCD_disp_char(num,1,table1[num]); //第1行显示
delay(1);
}
for(num=0;num<16;num++)
{
LCD_disp_char(num,2,table2[num]); //第2行显示
delay(1);
}
while(1);
}

## Slide 40
void init_lcd()
{
ADCON1=0b00001111; //端口方向设置
TRISA4 =0;
TRISA5 =0;
TRISE0 =0;
TRISD =0x00;
LCDRW =0; //LCD控制端都置0
LCDRS =0;
LCDEN =0;
write_commod(0x38); //8位数据线格式，2行字符，5*7点阵
write_commod(0x0f); //开显示功能，有光标且光标闪烁
write_commod(0x06); //写入新数据后光标右移，显示屏不移动
write_commod(0x01); //清屏
}

## Slide 41
void write_commod(uchar commod) //写命令函数
{
LCDRW = 0; //将R/W端清零表示写操作
LCDRS = 0; //将RS端清零表示写命令
PORTD = commod; //命令数据由PORT端口送出
delay(2);
LCDEN =1; //将EN端置高
delay(2);
LCDEN=0; //将EN端置低产生下降沿，命令写入
}

## Slide 42
void write_data(uchar data) //写数据函数
{
LCDRW =0; //将R/W端清零表示写操作
LCDRS =1; //将RS端置1表示写命令数据
PORTD =data; //数据由PORT端口送出
delay(2);
LCDEN =1; //将EN端置高
delay(2);
LCDEN =0; //将EN端置低产生下降沿，命令写入
}

## Slide 43
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar data)
//LCD显示字符函数，x表示字符所在列，y表示字符所在行
{
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x; //字符地址，第一行第一列地址为0x80
else
address=0xc0+x; //字符地址，第二行第一列地址为0xc0
write_commod(address);
write_data(data);
}

## Slide 44
void check_busy( void )
//在正常读写操作之前检测LCD模块的忙状态
{ uchar data;
do
{
data =0xff; /*设置初值*/
LCDEN=0;
LCDRS=0; /*选择指令寄存器*/
LCDRW=1; /*选择读模式*/
LCDEN=1; /*使能LCD*/
data = PORTD;
}while(data &0x80 );
/*若D7=1(BF=1),说明忙,等待*/
/*若D7=0,说明不忙,令EN=0*/
LCDEN=0;
}

## Slide 45
void LCD_ disp_digital2(uchar x,uchar y,uchar date)
//显示2位数的函数
{
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x; //字符地址，第一行第一列地址为0x80
else
address=0xc0+x; //字符地址，第二行第一列地址为0xc0
write_commod(address);
write_data(0x30+shi); //十位数字的ASCII码
write_commod(address+1);
write_data(0x30+ge); //个位数字的ASCII码
}