## Slide 1: PIC单片机原理及应用
主讲：许辉
邮箱：pic@xidian.edu.cn
西安电子科技大学国家电工电子教学基地
西电－MICROCHIP公司联合实验室（E楼II-406）

## Slide 2: 《PIC单片机原理及应用》
课程安排：
16学时 共分四次课
每次课 2学时理论 + 2学时实验
考核：
平时成绩（到课率）
基本实验，扩展实验完成有加分
实验报告（任选二、三、四实验中的一个写实验报告提交）

## Slide 3
课程内容 | 理论 | 实验
课程1 | PIC单片机概述 | MPLAB X软件应用实验
课程2 | 软件编程及I/O端口 | I/O端口实验
课程3 | 数码管及点阵 | 数码管及点阵显示实验
课程4 | 中断及定时器 | 定时器实验

## Slide 4: 第1章 PIC单片机概述

## Slide 5: 1.1 单片机简介
1.什么是单片机?
一片半导体硅片集成：中央处理单元（CPU）、存储器（RAM、ROM）、并行I/O、串行口、定时器/计数器、中断系统、系统时钟电路及系统总线（还可集成显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、AD转换器等电路）的微型计算机。
具有微型计算机的属性，因而被称为单片微型计算机，简称单片机（single chip microcontroller）。

## Slide 6
2.单片机应用领域
单片机使用时通常处于系统的核心地位并嵌入硬件设备中，所以国际上通常把单片机称为嵌入式微控制器（EMCU，Embedded MicroController Unit），或微控制器（MCU，MicroController Unit）。我国习惯于使用“单片机”这一名称。
单片机具有简单方便，功能齐全，应用可靠，抗干扰能力强，嵌入容易，体积小、性能价格比高，灵活性强等特点，在嵌入式微控制系统中具有十分重要的地位。

## Slide 7
7
办公设备
工业控制
通信系统
电子玩具
金融电子
仪器仪表
汽车工业
家用电器
舰船设备
航空航天

## Slide 8: 1.2 PIC单片机产品系列
PIC单片机是由 Microchip Technology Inc.（美国微芯科技公司）推出的系列产品。 其型号繁多，分为低档型、中档型和高档型。

## Slide 9: 1.3 PIC单片机命名规则
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
PIC ：MICROCHIP公司产品代号
dsPIC：为集成DSP功能的新型PIC单片机

## Slide 10
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
PIC10、PIC12、PIC16、PIC18为8位单片机
PIC24、dsPIC30、dsPIC33为16位单片机
PIC32为32位单片机

## Slide 11
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
C： CMOS 电路
CR： CMOS ROM
LC ：小功率CMOS电路
LCS ：小功率保护
AA： 1.8V
LCR：小功率CMOS ROM
LV ：低电压
F ：flash可编程存储器
HC: 高速CMOS
FR: FLEX ROM

## Slide 12
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
如：54A 、 788、 4520等

## Slide 13
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
LP：小功率晶体
RC：电阻电容，
XT：标准晶体
HS：高速晶体

## Slide 14
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
-04：4MHZ
-10： 10MHZ
-16： 16MHZ
-20： 20MHZ
-25： 25MHZ
-33： 33MHZ

## Slide 15
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
空白：0℃至70℃
I ：-45℃至85℃
E：-40℃至125℃

## Slide 16
PIC XX XXX XXX (X) -X X /XX
前缀 系列号 器件型号 改进类型 晶体标示 频率标示 温度 封装
L ：PLCC封装
P：塑料双列直插
PQ ：塑料四面引线扁平封装
W ：大圆片
PT ：薄型四面引线扁平封装
……

## Slide 17: 第2章 PIC单片机架构

## Slide 18: 2.1 内部架构
系统集成
外设
CPU 内核
    CPU 内核是器件运行所必需的基本部分。
    系统集成可以降低系统成本提高系统可靠性提高设计灵活性。
    外设是单片机与外界交换信息的各种功能模块。

## Slide 19
CPU内核
系统集成
外设
PIC18F4520系统框图

## Slide 20
  CPU 内核（8/16/32 位数据）采用改良的哈佛结构
  哈佛结构是一种并行体系结构，程序和数据存储在不同的存储空间中，每个存储器独立编址、独立访问。
  与两个存储器相对应的是系统的4条总线：程序的数据总线与地址总线，数据的数据总线与地址总线。从而提高CPU执行速度和数据的吞吐率。
2.2 CPU内核

## Slide 21
程序存储器：
用于保存应用程序代码，还可保存程序执行时用到的数据

## Slide 22
程序计数器PC：
用于存放下一条指令所在单元的地址

## Slide 23
数据存储器：
用来存放变量、特殊功能寄存器、堆栈的数据，数据存储器可读可写，掉电时数据会消失。

## Slide 24
包括乘法器、除法器、ALU算数逻辑单元，可实现加、减、乘、除、移位、逻辑运算

## Slide 25: 2.3 系统集成
在线调试程序、编程（烧写程序代码）

## Slide 27
振荡器：
为系统提供时钟信号

## Slide 29
器件执行指令和外设工作都需要系统时钟
系统时钟源FOSC来自外部时钟（如晶振）
系统时钟源FOSC四分频可产生内部指令周期时钟Fcy

## Slide 30
上电延迟可以确保在器件电源稳定和主时钟稳定后再工作。

## Slide 31
器件有几种不同的复位方式：
a) 上电复位（POR）
b) 正常工作状态下的MCLR 复位
c) 功耗管理模式下的MCLR 复位
d) 看门狗定时器（WDT）复位
e) 可编程欠压复位（BOR）
f) RESET 指令
g) 堆栈满复位
h) 堆栈下溢复位

## Slide 32: 2.4 外设
对输入电压进行比较

## Slide 33
捕捉/ 比较/PWM模块能捕捉/产生特殊频率和占空比的信号

## Slide 34
同步串行通信SPI、I2C接口
异步串行通信接口

## Slide 35
模拟-数字信号转换器

## Slide 36
定时器/计数器

## Slide 37
EEPROM 是非
易失性数据存储器

## Slide 39: 第3章 MPLAB X IDE的使用

## Slide 40: 3.1 主要开发工具
芯片数据手册
可在官网www.microchip.com 查找及下载，也可在Microchip 工程师社区查找及下载中文数据手册.
2.软件：集成开发环境 MPLAB X IDE
集成了工程管理、语法高亮显示的文本文件编辑器、汇编编译器、功能强大的软仿真调试器等，同时可外挂多种C编译器、硬件仿真调试器、烧写器等。
3. 软件：C语言编译器，包括 XC8、XC16、XC32
4. 在线调试/编程器： PICkit3、 PICkit4、ICD3、ICD4

## Slide 41: 3.2 软件的安装
一. 安装包
MPLABX IDE及其支持的C编译器的安装程序共4个：
注：C编译有XC8、XC16、XC32，根据选用的单片机选择一个C编译器安装
√
√

## Slide 42
二.安装MPLAB X IDE（v1.85为例）
1.运行安装程序
或解压缩 并运行解压后的安装程序
2.选择Next继续

## Slide 43
3.选择“I accept the agreement”，点击Next继续：

## Slide 44
4.指定安装路径，点击Next继续：
注意：安装路径必须是全英文，不能安装在含中文的目录下

## Slide 45
5.点击Next开始安装
6.安装进行中，请等待，此过程需要几分钟时间：

## Slide 46
7.取消勾选XC的安装选项，点击Finish完成安装：

## Slide 47
三.安装C编译器（XC32为例）
1. 选择要安装的C编译器，X IDE可支持3个C编译器的安装，
运行启动XC编译器安装程序，点击Next继续：

## Slide 48
2.选择“I accept the agreement”，点击Next继续：

## Slide 49
3.选择第一项“Install compiler”，点击Next继续：

## Slide 50
4.选择第一项，点击Next继续：

## Slide 51
5. Activation Key中，保持默认，不输入任何内容，点击Next继续：

## Slide 52
6.接下来弹出“No activation key entered”提示，点击“是(Y)”继续：

## Slide 53
7.选择第一项“free”模式，或者选择第二项“一次性试用60天专业版”模式，点击Next继续：

## Slide 54
8.选择安装路径，默认即可，点击Next继续：
注意：安装路径必须是全英文，不能安装在含中文的目录下

## Slide 55
9.默认，点击Next继续：

## Slide 56
10.提示即将安装，点击Next继续：
11.开始安装，请等待，该过程可能需要几分钟时间：

## Slide 57
12.点击Finish完成安装

## Slide 58: 3.3 MPLAB X IDE概览
1.在桌面或开始菜单中，找到MPLAB X IDE1.85的图标 ，
点击运行。
2.在启动界面需要加载一段时间，请等待：

## Slide 59
3.第一次启动成功后，进入StartPage，可在界面下方取消勾选“Show On Startup”来关闭StartPage页的启动：

## Slide 60
4. X-IDE界面简介

## Slide 69: 3.4 创建新项目

## Slide 72
注意：第一次软仿真实验选软件模拟器simulater

## Slide 75
建立简单项目时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 76
建立简单项目时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 77
建立简单项目时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 78
建立简单项目时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 79
建立简单项目时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 83: 3.4 编译项目

## Slide 85
默认按钮

## Slide 87
使用调试器
3.5 调试项目

## Slide 88
设置行断点

## Slide 89
设置条件性行断点
简单项目调试时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 90
设置数据断点
建立简单项目时，此步骤可省略
即：本课程实验此步骤省略

## Slide 91
观察变量的添加设置

## Slide 98: 实验一、 MPLAP X IDE软件的使用
一. 实验目的
（1）掌握MPLAP IDE集成开发环境的基本操作。
（2）掌握调试方法。
（3）学会查阅相关数据手册。
二. 实验仪器设备
（1）MPLAP IDE开发软件一套；
三. 实验任务
（1）编写两数相加/减/乘/除程序, 练习MPLAP X IDE集成开发环境的使用。
（2）利用泡泡排序程序，练习MPLAP X IDE集成开发环境的使用。

## Slide 99
实验（2）参考程序如下：
#include <xc.h>
#define N 4
int main(void)
{ int i,j,change; /*change变量用来临时保存数据*/
int R[4]={38,16,6,12}; /*输入任意4个数*/
for(i=1;i<N;i++)
{ for(j=N-1;j>=i;j--)
{ if(R[j]<R[j-1])
{ change=R[j]; /* R[j]<R[j-1]时，数据对换 */
R[j]=R[j-1];
R[j-1]=change;
}
}
}
return 0;
}