## Slide 1: 微机原理与系统设计实验
第一章 预备知识
1.1 汇编语言的编写格式
1.2 常用DOS功能调用
第二章 实验平台简介
2.1 软件集成编译系统
2.2 硬件系统（实验箱）
第三章 微机原理与系统设计实验

## Slide 2: 第一章 预备知识 1.1 汇编语言的基本格式
_STACK SEGMENT STACK
; DW 100 DUP(?)
_STACK ENDS
_DATA SEGMENT WORD PUBLIC ‘DATA’
; DATA DEFINE
_DATA ENDS
CODE SEGMENT PARA ‘CODE’
ASSUME DS:_DATA,SS:_STACK,CS:CODE
START:
;INSERT YOUR OWN CODES
MOV AX,_DATA
MOV DS,AX
CODE ENDS
END START
堆栈段
数据段（附加段）
代码段

## Slide 3: 1.2 常用DOS功能调用
01H 功能：从键盘输入一个字符并回显
入口：AH = 01H
出口：AL = ASCII 字符
注释：等待键盘输入并自动在屏幕上显示键入的字符。
02H 功能：显示输出（写字符到标准输出设备）
入口：AH = 02H
DL = 要显示的ASCII 字符
注释：自动在屏幕上显示DL的字符
MOV DL,’B’
MOV AH,02H
INT 21H
MOV AH,01H
INT 21H

## Slide 4: 1.2 常用DOS功能调用
09H 功能：显示字符串
入口：AH = 09H
DS:DX = 字符串的起始地址
注释：字符串必须以ASCII 码‘$’（24H）结束。
0AH 功能：从键盘输入一串字符到缓冲区
入口：AH = 0AH
DS:DX = 自定义的缓冲区首地址
注释：[DS:DX]= 缓冲区最大字符数 （最大255）
[DS:DX+1]= 缓冲区实际输入的字符数
[DS:DX+2]= 键盘输入的第一个字符
MOV DX,OFFSET STRING
/LEA DX STRING
MOV AH,09H
INT 21H
BUFF DB 10,0,10DUP(?)
MOV DX,OFFSET BUFF
/LEA DX BUFF
MOV AH,0AH
INT 21H

## Slide 5
输 入 | 功 能 | 输 出
INT 21H软中断 |  | 
AH = 01H，AL = 00H | 带回显的字符输入 （无字符输入时将等待输入） | AL = 键值
AH = 01H，AL = 01H | 带回显的16进制数输入 （无输入时将等待输入） | AL = 键值
AH = 01H，AL = 02H | 带回显的10进制数输入 （无输入时将等待输入） | AL = 键值
AH = 02H， DL = 8位数据(通常是ASCII代码) | 字符输出（输出一字符到信息窗的Dos标签视中） | 
AH = 09H DS：DX = 段：偏移地址 | 输出字符串（送一字符串到信息窗的Dos标签视中,字符串以’$’字符(24H)结尾 | 
AH = 0AH AL =0(接收任意字符) DS：DX = 段：偏移地址 缓冲区的第一个字节存放它能保存的最大字符数（1至255） | 缓冲输入（从键盘读一行并放入用户定义的缓冲区） | 缓冲区的第一个字节说明它能保存的最大字符数（1至255），该值由用户设置，第二个字节返回实际输入的字符数（回车除外）
AH = 0AH AL =1(接收16进制数) | 同上 | 同上
AH = 0AH AL =2(接收10进制数) | 同上 | 同上
AH = 4CH | 带返回码结束程序 | 
AH = 0FFH，DX=多少毫秒 | 延时DX毫秒 | 
星研集成环境软件支持的软中断
MOV AH,01H
MOV AL,00H/01H/02H
INT 21H

## Slide 6: 第二章 实验平台简介 2.1 软件集成编译系统

## Slide 7: 第二章 实验平台简介 2.1 软件集成编译系统
1. 选择仿真器或仿真模块
执行 [主菜单 » 辅助 » 仿真器] ，选择实验仪：SUN ES86PCIU+；仿真器：EMU86U仿真模块，如果使用软件软中断，选择模拟仿真器。
设置缺省项目
执行 [主菜单 » 辅助 » 缺省项目]，选择“8086（EMU86）”。
3. 建立源文件/项目文件
执行 [主菜单 » 文件 » 新建]，新建源文件或项目文件，输入源程序。
选择存放源文件的目录，输入文件名，注意：一定要输入源文件名后缀。
4. 编译、连接文件
执行[ 主菜单 » 项目 » 编译、连接 ]或[主菜单 » 项目 » 重新编译、连接 ]。
调试、运行
按照实验连线图连线，连接实验箱和微机，执行[ 主菜单 » 运行 » 进入调试状态]。
执行“单步”或者“全速运行”，观察调试过程中寄存器窗、观察窗和变量窗等信息窗内各寄存器及数据区的内容，在信息窗的DOS窗口可显示和输入相应信息和数据。

## Slide 8: 软件使用易错问题
1. 必须有堆栈段，不管是否用到；
_STACK SEGMENT STACK
DW 100 DUP(?)
_STACK ENDS
2.文件名称不要超过8个字符；
3.必须改正所有警告错误，才能运行成功；
4.注意使用1号和10号DOS功能时必须设置AH和AL。

## Slide 9: 硬件系统环境简介

## Slide 10
第三章 微机原理与系统设计实验
3.1 实验一 汇编语言编程实验
3.2 实验二 数码转换实验
3.3 实验三 基本IO口扩展实验
3.4 实验四 可编程并行接口实验

## Slide 11: 实验一 汇编语言编程实验
一、实验目的
1. 掌握汇编语言的编程方法；
2. 掌握DOS功能调用的使用方法；
3. 掌握汇编语言程序的调试运行过程。
二、实验内容
1.在屏幕上显示自己的学号姓名信息。
2.将指定数据区的字符串数据以ASCII码形式显示在屏幕上，并通过DOS功能调用完成必要提示信息的显示。
3. 循环从键盘读入字符并回显在屏幕上，然后显示出对应字符的ASCII码，直到输入”Q”或“q”时结束。
4. 自主设计输入显示信息，完成编程与调试，演示实验结果。
三、实验步骤
1. 运行星研软件，根据实验内容，参考程序流程图编写程序。
2. 选择“项目”菜单中的 “编译连接”对实验程序进行编译连接。
3.使用“运行”菜单中的“进行调试”命令进入调试状态，执行单步调试或全速运行，观察调试过程中寄存器窗、观察光和变量窗等信息窗内各寄存器及数据区的内容，在信息窗的DOS窗口可显示和输入相应信息和数据。

## Slide 12: 四、考核方式 完成实验内容（1）（2）（3）通过， 完成实验内容（4）优秀。
字符转换为ASCII码流程图

## Slide 13: 实验二 数码转换实验
一、实验目的
1. 掌握不同进制数及编码相互转换的程序设计方法。
2. 掌握运算类指令编程及调试方法。
3. 掌握循环程序的设计方法。
二、实验内容
1. 重复从键盘输入不超过5位的十进制数，按回车键结束输入；
2. 将该十进制数转换成二进制数；结果以2进制数的形式显示在屏幕上；
3. 如果输入非数字字符，则报告出错信息，重新输入；
4. 直到输入“Q”或‘q’时程序运行结束。
5. 键盘输入一字符串，以空格结束，统计其中数字字符的个数，在屏幕显示
三、实验原理
十进制数可以表示为：Dn*10n+Dn-1*10n-1+…+D0*100= Di*10i
其中Di代表十进制数1、2、3、…、9、0。
上式可以转换为： Di*10i=（（（Dn*10+Dn-1）*10+ Dn-2）*10+…+ D1）*10+ D0
由上式可归纳出十进制数转换为二进制数的方法：从十进制数的最高位Dn开始做乘10加次位的操作，依此类推，则可求出二进制数结果。

## Slide 14: 十进制ASCII码转换为二进制数流程图

## Slide 15
数码转换对应关系表
四、考核方式：
完成实验内容（1）（2）（3）（4）通过，
完成实验内容（5）优秀。
十六进制 | BCD码 | 二进制机器码 | ASCII码 | 七段码 | 
 |  |  |  | 共阳 | 共阴
0 | 0000 | 0000 | 30H | 40H | 3FH
1 | 0001 | 0001 | 31H | 79H | 06H
2 | 0010 | 0010 | 32H | 24H | 5BH
3 | 0011 | 0011 | 33H | 30H | 4FH
4 | 0100 | 0100 | 34H | 19H | 66H
5 | 0101 | 0101 | 35H | 12H | 6DH
6 | 0110 | 0110 | 36H | 02H | 7DH
7 | 0111 | 0111 | 37H | 78H | 07H
8 | 1000 | 1000 | 38H | 00H | 7FH
9 | 1001 | 1001 | 39H | 18H | 67H
A |  | 101 | 41H | 08H | 77H
B |  | 1011 | 42H | 03H | 7CH
C |  | 1100 | 43H | 46H | 39H
D |  | 1101 | 44H | 21H | 5EH
E |  | 1110 | 45H | 06H | 79H
F |  | 1111 | 46H | 0EH | 71H

## Slide 16: 实验三 基本IO口扩展实验
一、实验目的
1. 了解TTL芯片扩展简单I/O口的方法；
2. 掌握数据输入输出程序编制的方法。
二、实验内容说明
本实验要求用74HC244作为输入口，读取开关状态，并将此状态通过74HC273连到发光二极管显示。具体实验内容如下：
1.当开关Yi为低电平时对应的发光二极管亮，Yi为高电平时对应的发光二极管灭。
2.当开关Yi全为高电平时，发光二极管Qi从左至右轮流点亮。
3.当开关Yi全为低电平时，发光二极管Qi从右至左轮流点亮。
4.自主设计控制及显示模式，完成编程调试，演示实验结果。
三、实验原理
74HC244是一种三态输出的8总线缓冲驱动器，无锁存功能，当G为低电平，Ai信号传送到Yi，当为高电平时，Yi处于禁止高阻状态;
74HC273是一种带清除功能的8D触发器， 1D～8D为数据输入端，1Q～8Q为数据输出端，正脉冲触发，低电平清除，常用作8位地址锁存器。

## Slide 17
  74HC244与74HC273扩展I/O口原理图
  实验连线图

## Slide 18
四、实验步骤
1. 按照实验连线图连接：
B4模块244的CS244——总线模块A3的CS1，输入数据信号IN0—IN7（JP52）——开关（JP27）K1—K8；
B4模块273的CS273——总线模块A3的CS2，输出数据信号O0—O7（JP51）——发光二极管（JP18）L1—L8；
B4模块的WR、RD分别连到总线模块A3的IOW、IOR；
B4模块的数据信号D0—D7（JP57）连到总线模块的数据信号D0—D7（JP42）。
2. 编写实验程序，编译连接，运行程序；
3. 拨动开关，观察发光二极管的变化。
五、考核方式：
完成实验内容（1）（2）（3）通过；
完成实验内容（4）优秀。

## Slide 19: 实验四 可编程并行接口实验
一、实验目的
1. 了解可编程并行接口8255的内部结构;
2. 掌握8255的工作方式、初始化编程及应用。
二、实验内容
1.流水灯实验：利用8255的A口、B口循环点亮发光二极管。
2.交通灯实验：利用8255的A口模拟交通信号灯。
3.I/O输入输出实验：利用8255的A口读取开关状态，8255的B口把状态送发光二极管显示。
4.在完成(1)基础上，增加通过读取开关控制流水灯的循环方向和循环方式。
5.在完成(2)基础上，增加通过读取开关控制交通红绿灯的亮灭时间。
三、实验原理
8255是一个通用可编程并行接口电路。它具有A、B、C三个8位并行口。其中C口也可用作A、B口的联络信号及中断申请信号。通过编程，它可以被设置为基本输入输出、选通输入输出以及双向传送方式。对于C口还具有按位置0、1的功能。
Notes: 8254与8253的结构完全一致，区别在于8254的工作频率可以更高

## Slide 20
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1 （特征位） | A组方式 00=方式0 01=方式1 1X=方式2 |  | A口 0=输出 1=输入 | C口高4位 0=输出 1=输入 | B组方式 0=方式0 1=方式1 | B口 0=输出 1=输入 | C口低4位 0=输出 1=输入
0 （特征位） | 不用 |  |  | 位选择 000=C口0位……111=C口7位 |  |  | 0=复位 1=置位
可编程并行接口8255芯片接口电路
8255控制字

## Slide 21
四、实验步骤
1.流水灯实验
流水灯实验连线图
1. 按照实验连线图连接：
8255模块D3的选通信号CS、地址信号A0和A1连到总线模块A3的CS1、A0和A1。
8255模块D3的PA0～PA7（JP23）连到F4模块的发光二极管的（JP18）DS12～DS19；
8255模块D3的PB0～PB7（JP20）连到F4模块的发光二极管的（JP19）DS20～DS27。
2. 编写实验程序，编译连接，运行程序；
3. 观察发光二极管的变化。

## Slide 22
2.交通灯实验
交通灯实验连线图
1. 按照实验连线图连接：
8255模块D3的选通信号CS、地址信号A0和A1连到总线模块A3的CS1、A0和A1。
8255模块D3的PA0～PA7（JP23）连到F4模块的发光二极管的（JP18）DS12～DS19。
2. 编写实验程序，编译连接，运行程序；
3. 观察发光二极管的变化。

## Slide 23
3.I/O输入输出实验
I/O输入输出实验连线图
1. 按照实验连线图连接：
8255模块D3的选通信号CS、地址信号A0和A1连到总线模块A3的CS1、A0和A1。
8255模块D3的PA0～PA7（JP23）连到F4模块的开关（JP27）K1～K8；
8255模块D3的PB0～PB7（JP20）连到F4模块的发光二极管的（JP18）DS12～DS19。
2. 编写实验程序，编译连接，运行程序；
3. 观察发光二极管的变化。
五、考核方式：
完成实验内容（1）（2）（3）其中之一通过；
完成实验内容（4）（5）优秀。